　　　　　実験結果
●実験１

表1　各増幅器における電圧と直流動作点
増幅器名	電圧VRC[v]	電圧VCEQ[v]	電流IC[mA]	電流ICQ[mA]
エミッタ接地	6.43	5.65	4.70	2.92
コレクタ接地	6.12	8.46	4.55	1.92
ベース接地	4.16	9.05	4.69	1.85

これらの値をもとに直流負荷線と動作点を書いたものを図７に示す。

●実験２

表２　エミッタ接地における周波数を変化した時の電圧と利得
周波数f[Hz]	入力電圧ei[mV]	出力電圧eo[V]	利得A[dB]
10	850	1.27
20	810	2.35
50	720	2.95
100	680	3.10
1000	650	3.10
1×E4	650	3.10
1×E5	680	3.09
1×E6	560	2.50

これらの値をグラフにしたものを図に示す。

表３　コレクタ接地における周波数を変化した時の電圧と利得
周波数f[Hz]	入力電圧ei[mV]	出力電圧eo[mV]	利得A[dB]
10	1	6.4
100	1	230
1000	1	900
1×E4	1	990
1×E5	1	980
1×E6	0.89	880

これらの値をグラフにしたものを図に示す。

表４　ベース接地における周波数を変化した時の電圧と利得
周波数f[Hz]	入力電圧ei[mV]	出力電圧eo[mV]	利得A[dB]
10	15	640	32.6
12.5	12.2	635	34.3
15	10.5	680	36.2
20	8	650	38.2
100	8.5	720	38.6
1000	8.4	730	38.8
1×E4	8.2	738	39.1
1×E5	8.8	750	38.6
1×E6

これらの値をグラフにしたものを図に示す。

●実験３の結果

各接地における周波数が一定の時の入力抵抗と出力抵抗
接地名	周波数f[Hz]	入力抵抗 R_i [Ω]	出力抵抗 R_o [Ω]
エミッタ接地		2.3	1.15
コレクタ接地	500	5×E4	90
ベース接地	500	600	2000